## Slide 1: Suradnja robota i ronioca
Deni Mišlov
Voditelj: Dr. sc. Nikola Mišković

## Slide 2: Sadržaj
Orijentacija ronioca
Podvodna komunikacija
Kretanje ronioca
Zaključak

## Slide 3: Orijentacija ronioca
Orijentacija je jedna od glavnih stavki u kojoj ronioc mora biti dobro obučen da bi si osigurao siguran zaron
Današnja tehnologija dopušta ljudima da neke od najnaprednijih uređaja koriste i pod vodom
STANDARDNA OPREMA:
- podvodno računalo
- GPS

## Slide 4: Podvodno računalo
najistraženiji, najrafiniraniji i temeljni dio opreme
elektronička izvedba RDP kalkulatora s dubinomjerom, štopericom, kompasom i memorijom spojenim u jednu jedinicu
Važna osobina podvodnih računala je konzervativnost. To je zapravo mjera opreza koja je ugrađena u pojedino računalo, a može se namještati subjektivno po izboru korisnika

## Slide 5: Najpopularniji modeli podvodnih računala
Vyper Air Wrist
Galileo Luna
Oceanic Datamask HUD

## Slide 6: GPS
Problem ovog uređaja je što radio signali ( frekvencije 1.5 GHz) o kojima ovisi rad prijemnika ne mogu prolaziti kroz vodu nego se reflektiraju
Metode realizacije:
a) vučna površinska plovka sa GPS jedinicom (sinkronizirani sat)
b) vučna površinska plovka s antenom
c) vučna površinska plovka sa GPS jedinicom – podatkovni kabel priključen za podvodni ekran

## Slide 7: Podvodna komunikacija
Isti princip prijenosa informacije kao kod digitalne komunikacije samo se za medij koriste mehanički (zvučni) valovi
Pouzdanost, domet i gustoća prijenosa informacije akustičkim putem su, međutim, ozbiljno ograničeni zato što su brzina i smjer zvuka u vodi varijabilni i ovise o mnogim faktorima, a javljaju se i ozbiljni problemi zbog smetnji i inferencije.

## Slide 8: Komunikacija ronilac – ronilac
Dva modela:
- "Through Water" – wireless
- Hard-Wired Systems – žičani sustavi
- dvožičani sustavi
- četverožičani sustavi

## Slide 9: Trought water komunikacija
model koji koristi vodu kao medij za provođenje glasovnih signala
Sustav je izrađen od vodonepropusnog elektronskog paketa koji sadrži mikrofon,vodootporne slušalice, sonde ( antena ), bateriju i neku vrstu osiguranja uređaja kao što su kopče
MKII-BUDS Sport Diver Buddy Phone transceiver

## Slide 10: Žičani sustavi
Komunikacijski sustavi koji se oslanjaju na kabel za prijenos glasovnih signala
najveći potencijal za jasnu komunikaciju i veliku pouzdanost
Jedini nedostatak je nedovoljna sloboda ronioca jer ovisi o duljini kabela

## Slide 11
Dvožičani sustav
Četverožični sustav
U ovim se sustavima koriste 2 kabela paralelno spojena za roniočeve slušalice i mikrofon
veliki nedostatak ovog sustava je sto se stvara ogromna količina buke
Slušalice i mikrofon su međusobno spojeni što znači da oboje rade u isto vrijeme pa ovaj princip omogućava da u jednom trenutku samo jedan ronilac može pričati a drugi moraju slušati
Half duplex
kod ovog sustava dva kabela su spojena za slušalice i dva za mikrofon
Kako slušalica i mikrofon ne rade u isto vrijeme dosta je smanjena količina buke koju proizvodi ovaj princip
Full duplex
Pruža mogućnost izuzetno kvalitetne komunikacije

## Slide 12: Kretanje ronioca
Za pomoć pri kretanju ronioca pod vodom koriste se podvodni skuteri
Sastoje se od elektromotora koji radi na bateriju i pokreće propeler
Propeler mora biti dobro zaštićen da ne bi povrijedio ronioca
Ovakav naćin kretanja ronioca pogodan je za prostrane površine gdje je skuterom lako upravljati

## Slide 13: Kretanje ronioca
SEADOO Explorer
Farallon

## Slide 14: Zaključak
u zadnje vrijeme učestalo se provode brojna istraživanja i postignut je veliki napredak u tehnologiji međutim slabo širenje elektromagnetskih valova kroz vodu stvara veliki problem u napretku
postoji veliki prostor za napredak i nova otkrića na području podvodne robotike, koja bi roniocima bila od velike koristi

## Slide 15: Hvala na pažnji 