## Slide 1: ELEKTROSTIMULACIJA SRCA
Branko Milanković
Voditelj: Prof.dr.sc. Stanko Tonković

## Slide 2: UVOD
Anatomija i fiziologija srca
EKG
Poremećaji rada srca
Elektrostimulacija srca
Povijest razvoja uređaja
Suvremeni elektrostimulatori i budućnost

## Slide 3: Anatomija srca
Težine 300 g smješteno u prsnom košu
Podijeljeno na lijevo (arterijsko) i desno (vensko) srce
Sastoji se od pretklijetke (atrij) i klijetke (ventrikul)
Krv se dovodi i odvodi u srce preko donje i gornje šuplje vene, te plućnih vena
Klijetka i pretklijetka odvojene su srčanim zaliscima

## Slide 4: Anatomija srca

## Slide 5: Fiziologija rada srca
Ritmičkim kontrakcijama tjera krv kroz žile sustavnog i plućnog krvotoka
Sustavni krvotok opskrbljuje krvlju cjelokupan organizam čime omogućuje izmjenu tekućine i tvari, dok se u plućnom krvotoku omogućuje izmjena plinova preko pluća
Konstantnu cirkulaciju krvotoka, srce ostvaruje kontrakcijom svoje muskulature
Poticaj se javlja u SA-čvoru (sinusno-atrijski čvor) u obliku akcijskog potencijala koji se širi sve do AV-čvora (atrioventrikulski čvor), izazivajući pri tome kontrakciju muskulature, koja se širi srčanim mišićem

## Slide 6: Fiziologija rada srca

## Slide 7: Elektrokaridogram (EKG)
P- val (atrijska depolarizacija)
QRS kompleks (ventrikularna depolarizacija)
T- val (ventrikularna repolarizacija)

## Slide 8: Poremećaji rada srca
Bradikardija
(usporeni srčani ritam)
Tahikardija
(ubrzani srčani ritam)
Ventrikularna fibrilacija

## Slide 9: Elektrostimulacija srca
Akcijski potencijal širi se iz SA- čvora do AV- čvora, a zatim dolazi do daljnjeg brzog širenja impulsa na miokard preko Hissova snopa i Purkinjeovih niti.
Kod SA-bloka, AV- čvor preuzima ulogu stvaranja akcijskih potencijala
Kod AV- bloka impulsi se stvaraju u samom Hissovu snopu sa znatno nižom frekvencijom od 15 do 40 u minuti, što ima za posljedicu nedovoljnu opskrbu organizma krvlju. U tom slučaju primjenjuje se elektrostimulator srca

## Slide 10: Elektrostimulacija srca
Elektrostimulator srca (pacemaker)
Sastoji se od :
Generatora pulsa, koji proizvodi pobudni signal koji stimulira srce
Od kabela koji na vrhu imaju elektrode kojim se povezuje generator pulsa sa srčanim tkivom
Baterije (smještena u kućište zajedno sa generatorom pulsa) koja napaja generator pulsa i ostalu elektroniku

## Slide 11: Elektrostimulacija srca
Elektrostimulator srca se postavlja u “džep“ što ga kirurg napravi ispod ključne kosti
Elektroda se priključnim kabelom provlači kroz venu cavu superior do srca, prolazi kroz desnu pretklijetku i ulazi u desnu klijetku

## Slide 12: Elektrostimulacija srca

## Slide 13: Vrste elektrostimulatora
Elektrostimulator nepromjenjiva ritma( više se ne koristi)
Elektrostimulator na zahtjev inhibirajućeg tipa
Sinkroni elektrostimulator

## Slide 14: Vrste elektrostimulatora

## Slide 15: Povijesni razvoj uređaja
1958. godine Rune Elmqvist, inženjer elektrotehnike, u tvrtki Elma Schonander (Siemens-Elema), izradio je prvi ugradbeni elektrostimulator srca.
Prvi pacijent kojemu je ugrađen pacemaker bio je Arne Larsson (doživio je duboku starost , 86 godina, iako mu je u 44 godine od prve implantacije 25 puta implantiran novi model pacemakera)

## Slide 16: Povijesni razvoj uređaja
Prvi ugradbeni pacemakeri radili su samo nekoliko sati zbog nesavršene tehnološke izvedbe, te kratkotrajnosti baterija koje su bile malena kapaciteta
Seymour Furman predlaže je uvođenje elektrodnog katetera u srce kroz venu
Wilson Greatbatch projektirao je i napravio tranzistorski pacemaker s baterijama koje nisu trebale ponovno punjenje svakih nekoliko dana
1960. kirurzi William Chardack i Andrew Gage implantirali su takav pacemaker. Takav pacemaker počeo se serijski proizvoditi i bio je zaštićen patentom.
Razvojem elektroničkih sklopova, povećanjem kapaciteta baterija, usavršavanjem mikroprocesora, smanjuju se dimenzije i masa, te poboljšava rad pacemakera
U pedeset godina od prve implantacije pacemakera,u više od 4 milijuna ljudi ugrađen je pacemaker

## Slide 17: Suvremeni elektrostimulatori
Programabilni elektrostimulatori srca koji omogućuju promjenu bitnih parametara stimulacije srca
Elektrostimulatori srca kod kojih postoji mogućnost telemetrije
Elektrostimulatori srca s odzivom na fizičku aktivnost (imaju mogućnost da se njihova frekvencija impulsa mijenja u skladu s radom koji obavlja bolesnik)

## Slide 18: Budućnost elektrostimulatora
Buduća poboljšanja usmjerena su na poboljšanja u senzoriranju fizičke aktivnosti.
Također radi se na poboljšanom komunikacijskom prijenosu između pacijenata i liječnika radi lakšeg praćenja stanja, te točnijih dijagnostičkih podataka
Radi se i na rješavanju problema elektromagnetskog utjecaja na elektrostimulatore, što stvara probleme osobama u blizini radio frekvencija, a posebno zbog nemogućnosti korištenja MRI-a.

## Slide 19: Budućnost elektrostimulatora
Najnovija istraživanja rade na otkrivanju bio pacemakera, koji je dijelom električni, dijelom biološki. Radi se na uzgoju umjetnih organa potpuno biološki, što bi u skoroj budućnosti moglo potpuno istisnuti konvencionalnu uporabu pacemakera, te potaknuti potpunu revoluciju u liječenju bolesti.